Descriptifs pour un système d’isolation phonique sous carrelage aux bruits d’impact

(En bleu : choix à réaliser)

Solution en plaques type webersys impact du fabricant Saint-Gobain weber ou équivalent :

« Système d’isolation phonique sous carrelage aux bruits d’impact.

Le système à mettre en œuvre, sera composé de plaques isolantes (format 1 m x 0,50 m) d’épaisseur maximale de 8 mm, destinées à être directement recouvertes par un revêtement céramique ou pierres naturelles collé sans renforcement par une armature. La performance acoustique (ΔLw) du système, sera supérieure ou égale à 20 dB selon l’Avis Technique favorable, en cours de validité, édité par le CSTB et visant l’utilisation dans des locaux de types P2 E2 et cuisines privatives.

La mise en œuvre sera exécutée conformément au Dossier Technique établi par le fabricant, dans le document d’Avis Technique.

Si les supports présentent des écarts de planéité supérieurs à 3 mm sous la règle de 2 m ou 2 mm sous la règle de 20 cm, un ragréage classé au moins P3 certifié QB devra préalablement être réalisé en épaisseur minimale de 3 mm sur l’ensemble de la surface du local.

Le revêtement céramique / pierre naturelle devra être collé sur les plaques isolantes avec les mortiers-colles et selon les conditions de mise en œuvre, spécifiés dans l’Avis Technique du système. »

Localisation :

Document de référence :

- Avis technique du fabricant

Solution en rouleaux type webersys acoustic du fabricant Saint-Gobain weber ou équivalent :

« Système d’isolation phonique sous carrelage aux bruits d’impact.

Le système à mettre en œuvre, sera composé de rouleaux isolants en lés de 1 m de largeur et d’épaisseur maximale de 5 mm, sur lequel sera appliqué une mini-chape de 5/8 mm d’épaisseur, destinée à être recouverte par un revêtement céramique / pierre naturelle collé. La performance acoustique (ΔLw) du système, sera supérieure ou égale à 19 dB selon l’Avis Technique favorable, en cours de validité, édité par le CSTB et visant l’utilisation dans des locaux P2 E2 et cuisines privatives ou locaux P3 indiqués dans l’Avis Technique du fabricant.

La mise en œuvre sera exécutée conformément au Dossier Technique établi par le fabricant, dans le document d’Avis Technique.

Si les supports présentent des écarts de planéité supérieurs à 3 mm sous la règle de 2 m ou 2 mm sous la règle de 20 cm, un ragréage classé au moins P3 certifié QB devra préalablement être réalisé en épaisseur minimale de 3 mm sur l’ensemble de la surface du local.

Le revêtement céramique / pierre naturelle devra être collé sur la mini-chape avec les mortiers-colles et selon les conditions de mise en œuvre, spécifiés dans l’Avis Technique du système. »

Localisation :

Document de référence :

- Avis technique du fabricant